## Slide 1
INFORMACION SOBRE
los riesgos que puede provocar el deslumbramiento o un deficiente nivel de iluminación en sus áreas o puestos de trabajo.
Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008,
Condiciones de iluminación en los centros de trabajo
COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE DE AFIANZADORA SOFIMEX

## Slide 2
ILUMNIACION INADECUADA
COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE DE AFIANZADORA SOFIMEX
Cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de trabajo del empleado. No se trata de iluminación general sino de la cantidad de luz en el punto focal del trabajo. De este modo, los estándares de iluminación se establecen de acuerdo con el tipo de tarea visual que el empleado debe ejecutar: cuanto mayor sea la concentración visual del empleado en detalles y minucias, más necesaria será la luminosidad en el punto focal del trabajo.
La iluminación deficiente ocasiona fatiga a los ojos, perjudica el sistema nervioso, ayuda a la deficiente calidad del trabajo y es responsable de una buena parte de los accidentes de trabajo

## Slide 3
OBJETIVO
COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE DE AFIANZADORA SOFIMEX
Que el trabajador, conozca y reconozca una iluminación deficiente para el desarrollo de sus actividades, así como los riesgos a los que puede estar expuesto por este factor.

## Slide 4
DEFINICIONES
SEGÚN NOM-STPS-2008
COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE DE AFIANZADORA SOFIMEX
Área de trabajo: es el lugar del centro de trabajo donde normalmente un trabajador desarrolla sus actividades.
Brillo: es la intensidad luminosa que una superficie proyecta en una dirección dada, por unidad de
área. Se recomienda que la relación de brillos en áreas industriales no sea mayor de 3:1 en el puesto de
trabajo y en cualquier parte del campo visual no mayor de 10:1
Condición crítica de iluminación: deficiencia de iluminación en el sitio de trabajo o niveles muy altos
que bien pueden requerir un esfuerzo visual adicional del trabajador o provocarle deslumbramiento.
Deslumbramiento: es cualquier brillo que produce molestia y que provoca interferencia a la visión o fatiga visual.
Iluminación complementaria: es aquella proporcionada por un alumbrado adicional al considerado en la iluminación general, para aumentar el nivel de iluminación en un área determinada o plano de trabajo.
Iluminación especial: es la cantidad de luz específica requerida para la actividad que conforme a la naturaleza de la misma tenga una exigencia visual elevada mayor de 1000 luxes o menor de 100 luxes, para la velocidad de funcionamiento del ojo (tamaño, distancia y colores de la tarea visual) y la exactitud con que se lleva a cabo la actividad.
Iluminación; iluminancia: es la relación de flujo luminoso incidente en una superficie por unidad de área, expresada en luxes

## Slide 5
DESLUMBRAMIENTOS
COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE DE AFIANZADORA SOFIMEX
Pérdida momentánea de la visión.
Uno o más de los siguientes síntomas y signos pueden acompañar a una sensación generalizada de cansancio en los ojos: cambios oculomotores (esoforia, exoforia), dolor ocular, prurito, lagrimeo, reducción de la capacidad de acomodación ocular y convergencia adecuada cefalea, e inversión del color complementario.

## Slide 6
MEDIDIAS PREVENTIVAS
COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE DE AFIANZADORA SOFIMEX
a) Incrementar el uso de la luz natural.
b) Usar colores claros para las paredes y techos cuando se requiera mayor nivel de iluminación.
c) Iluminar pasillos, escaleras y rampas y demás áreas dónde pueda haber gente.
d) Proporcionar suficiente iluminación.
e) Proporcionar iluminación localizada para los trabajos de inspección o precisión.
f) Reubicar las fuentes de luz o dotarlas de un apantallamiento apropiado para eliminar el deslumbramiento directo.
g) Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador.
h) Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz.